Порядок сборки модели самолёта Ла-5 из бумаги и картона в масштабе 1:48

А. Внимательно изучите схему сборки и условные обозначения.

Б. Подготовьте необходимые инструменты (модельный нож, ножницы, металлическая линейка, пинцет) и материалы ( кусок картона 0.8-1.0мм, кусочек проволоки 0.5мм, леску).

В. Нумерация деталей подскажет последовательность сборки, начинаем с детали №1 и заканчиваем деталью №29.

Г. Модель подходит для начинающих моделистов, делающих первые шаги в моделизме из бумаги и картона и для опытных моделистов, позволяя собрать за несколько часов красивую модель.

Д. Важными составляющими качественной сборки являются внимательность, аккуратность и усидчивость. Непременно подготовьте и их перед началом работы(

Е. Клея наносите минимально необходимое количество и с помощью зубочистки, это позволит работать аккуратно.

Итак, приступим:

- наклеить на картон детали каркаса, отмеченные красными буквами и цифрами;

- дать высохнуть клею и вырезать детали ножом, соблюдая точность, сделать вырезы в деталях, там, где это указано соответствующим знаком;

- склеить между собой детали 19а, по три детали в склейке - это будут заготовки колёс основных опор шасси и склеить детали 21а (круги с двух сторон от опоры) – это заготовка задней опоры шасси;

- вырезаем детали фюзеляжа 1,2,3,4,5 и соответствующие им соединительные ленты  1а-5а, в детали 3 делаем вырезы под установку лонжерона стабилизатора, а в детали 1 делаем вырез под лонжерон крыла, но не до конца, лучше сделать надрезы и уже после сборки секции вырезать окончательно;

- необходимо придать деталям фюзеляжа и лентам изгиб, что легко сделать, протянув детали на ровной поверхности стола, прижав сверху  детали  круглым в сечении карандашом или ручкой ножа. После этого склеить между собой детали секций фюзеляжа с их соединительными лентами и дать высохнуть;

- склеить каждую секцию фюзеляжа в кольцо, соединительный шов должен быть плотный, без подтёков клея, не допускаются перекосы при склейке;

- устанавливаем шпангоуты в соответствующую секцию, следим за совпадением рисок на фюзеляже и шпангоутах для симметричной установки. Верх у шпангоутов указан стрелкой. Шпангоуты устанавливаем в торцы секций. Зубчики соединительных лент должны выступать за пределы секций. Шпангоуты должны вставать плотно, но не деформировать секцию, при необходимости обработайте торцы шпангоутов наждачной бумагой;

- установка шпангоутов следующая: G в 5, F в 4, А в 1и В в 1, D в 2, Е в 3, К наклеивается на деталь Е. Важно, шпангоут В вклеить строго по краю детали 1, а деталь С наклеить на В после его установки;

- после установки шпангоутов укрепить их изнутри несколькими каплями клея для предотвращения выпадения из секций;

- вырезать и склеить между собой детали 6 и 7 с помощью ленты 6а, внутрь получившейся носовой секции установить шпангоут H, в котором должен быть круглый вырез под вал винта;

- после того, как все секции фюзеляжа собраны, склеить их между собой, клей наносим не на зубчики соединительной ленты, а на внутренний край секции, в которую они будут входить, симметричность отслеживаем по рискам на каждой секции, они должны совпадать, секции должны пристыковываться плотно, шов должен быть аккуратный и тонкий, проверьте как подходят секции друг к другу сначала без клея;

- собираем винт, склеить кок винта детали 22 и 23 с помощью соединительной ленты 22а, склеить лопасти винта 24, установив внутрь кусочки проволоки IV, выходящие из лопасти на 1мм для установки в кок винта. Вклеиваем в  кок винта формер 22с, склеиваем в цилиндр вал винта 22b,  вставляем его  в вырез в детали 22с, проталкиваем вал внутрь кока до упора и закрепляем парой капель клея. Устанавливаем на кок лопасти под соответствующим углом, предварительно, нанеся на них по капле клея, и даём высохнуть.

- собираем фонарь кабины, склеиваем между собой детали 10, 11,12 с помощью ленты 10а, предварительно придав деталям и лентам изгиб, деталь 13 наклеиваем на 12 и даём высохнуть. После высыхания фонаря устанавливаем его на фюзеляж на место указанное линиями установки;

- вырезаем детали хвостового оперения, киль 8, стабилизаторы 9L и 9R. Аккуратно складываем детали по линии симметрии, не делая острую кромку сгиба, легче сложить, если с обратной стороны деталей по линии сгиба несколько раз провезти затупленным лезвием ножа. Склеиваем детали по краю, нанеся тонкую полоску клея зубочисткой, внутри получившихся деталей должна быть полость, в которую войдут нервюры и лонжероны при установке;

- на секцию 3 в указанных местах приклеиваем нервюры 8а и 9а, лонжерон стабилизатора I устанавливаем в соответствующую прорезь в детали 3;

- устанавливаем киль, на секции 3 фюзеляжа он крепится на нервюре 8а и на шпангоуте К клеем, следим за правильной установкой по вертикали;

- устанавливаем стабилизаторы на лонжерон I, приклеиваем на нервюрах 9а плотно к фюзеляжу, следим за точной установкой по горизонтали;

- вырезаем консоли крыла, с внутренней стороны в местах крепления стоек шасси приклеиваем пластины J, формуем консоли по аналогии стабилизаторов и склеиваем по краю;

- устанавливаем лонжерон крыла 16а в прорезь секции 1 фюзеляжа, приклеиваем к лонжерону нервюры 16b справа и слева в соответствующих местах на лонжероне, отдельно носок нервюры и хвост нервюры, даём высохнуть;

- устанавливаем консоли на лонжерон вплотную к фюзеляжу, приклеивая к лонжерону и нервюре, следим за правильной установкой крыла по горизонтали, внизу фюзеляжа консоли должны сойтись на соединительном шве секций фюзеляжа;

- вырезаем зализы крыла 17R и 17L, делаем в указанных местах прорези для лучшей формовки, придаём им форму, примеряем их без клея и после этого устанавливаем на клею, зализ крепится к консоли и фюзеляжу и делает переход от крыла к фюзеляжу плавным;

- изготавливаем стойки шасси, готовим детали из проволоки, склеиваем в трубочку стойки 18. Вырезаем детали щитков 20Rи 20L, склеиваем их между собой. Обтачиваем заготовки колёс 19а, после обработки наклеиваем на них диски и протектор 19.

- вставляем проволочные заготовки III  в стойки18 и закрепляем клеем, проделываем шилом отверстия в колёсах  с одной стороны и устанавливаем колёса на клею к детали III, приклеиваем к стойке щитки 20. Обратите внимание, что светло-серая часть щитка должна быть снаружи, а темная крепится на стойку 18 на клей, верхняя часть щитка 20 и стойки 18 должны быть на одном уровне;

- делаем шилом отверстия на крыле в местах установки шасси, аккуратно, не повредив крыло, и на клею вставляем в отверстия стойки, даём высохнуть;

- к склеенной и обработанной детали 21а приклеиваем диски 21, желательно закрасить торцы детали чёрной акриловой краской, даём высохнуть, и устанавливаем на клей заднюю опору шасси на указанное место секции 3 фюзеляжа; теперь модель может стоять на своих опорах;

- склеиваем деталь 15 (капот маслорадиатора) и воздуховод 14, а также обтекатели 27 и 29, после их просушки ставим аккуратно с минимальным количеством клея на указанные места на фюзеляже, следим за плотным прилеганием;

- вырезаем детали антенны 25 и 26 и трубку ПВД (приёмник воздушного давления) 28, склеиваем их, сложив пополам (не забудьте провести затупленным лезвием ножа по линии сгиба, чтобы получилось аккуратно). Внутрь деталей 28 и 26 перед склейкой вкладываем проволочные элементы I и II, устанавливаем готовые детали в указанных местах на фюзеляже и крыле на клей, добавив по капле супер-клея для прочности;

- протягиваем леску между стойками антенны, аккуратно закрепив её на стойках супер-клеем и, после высыхания, обрезаем лишние кончики;

- осталось установить воздушный винт, продев его ось в круглые вырезы в шпангоутах G и H.

Всё готово.

Данная модель отлично подходит для отработки основных приёмов и навыков сборки моделей из бумаги и картона.

Собирать модели музейного качества, с высочайшей деталировкой и копийностью вы сможете, отработав эти навыки и поучившись мастерству у профессионалов.

Вы сможете своими руками создавать самолёты, корабли, бронетехнику, автомобили, замки, паровозы, космические корабли и даже фигурки зверей и животных за своим рабочим столом, ощутив настоящее вдохновение от творчества.

Я желаю вам этого.

Удачной сборки(